УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Машинист перегружателя асфальтобетона

Регистрационный номер

I. Общие сведения …………………………………………...…………… 2

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности) …..3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций……………...…....4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона легкой размерной группы»…………………………………………………………………….……4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона средней размерной группы»…………………….…………………………………………………...12

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона тяжелой размерной группы»………………………………………………………………………...21

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта……………………………………………………………………...….30

- Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением перегружателя асфальтобетона |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Перегрузка горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с выполнением перемешивания материала при помощи перегружателя асфальтобетона на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений

Группа занятий:

| 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 8332 | Водители грузового транспорта | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.90 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона легкой размерной группы | 2 | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона средней размерной группы | 3 | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью от 13 до 22т | B/02.3 | 3 |
| С | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона тяжелой размерной группы | 4 | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т | С/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона легкой размерной группы | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист перегружателя асфальтобетона 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 4-го разряда технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на перегружателе асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §121 | Машинист 5-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
| --- | --- |
|  | Перебазировка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Перемешивание асфальтобетонной смеси до получения ее температурной и фракционной однородности с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Очистка рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять перебазировку перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Подготавливать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т к работе |
|  | Контролировать подвоз асфальтобетонной смеси для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью до 13т перегружателя асфальтобетона |
|  | Контролировать количество асфальтобетонной смеси в накопительном бункере вместимостью до 13т перегружателя асфальтобетона |
|  | Обеспечивать бесперебойную загрузку асфальтобетонной смеси в накопительный бункер, вместимостью до 13т перегружателя асфальтобетона |
|  | Позиционировать конвейер перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т по направлению и высоте |
|  | Регулировать подачу асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика, обеспечивая бесперебойную работу асфальтоукладчика |
|  | Контролировать процесс перемешивания асфальтобетонной смеси, регулировать режимы работы шнеков для перемешивания асфальтобетонной смеси |
|  | Обеспечивать температурную и фракционную однородность асфальтобетонной смеси перед ее подачей в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и транспортных средств технологической схемы устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Управлять перегружателем асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т при выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Контролировать давление в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Производить регулировку систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в процессе приема, перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Устранять нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Поддерживать комфортные условия на рабочем месте машиниста перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Контролировать движение перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила перебазировки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Конструкции основных узлов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Принцип действия рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Требования инструкции по эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила и инструкции подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ |
|  | Способы контроля соблюдения технологических и температурных режимов при приеме, перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т при перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью до 13т перегружателя асфальта из кузова транспортного средства |
|  | Правила подачи асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью до 13т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т с режимами работы асфальтоукладчика |
|  | Правила позиционирования конвейера по высоте и направлению при подаче асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью до 13т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Нормы расхода топливо-смазочных материалов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т при выполнении технологического процесса |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Показатели бортовой диагностической системы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к перегружателю асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Проверка заправки и дозаправка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Проведение работ по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т и его рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Проверять состояние ходовой части перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Контролировать комплектность перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т после хранения |
|  | Парковать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Устройство, технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т и его составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Правила погрузки и перевозки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью до 13т |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона средней размерной группы | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист перегружателя асфальтобетона 6 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 5-го разряда перегружателя асфальтобетона или технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на перегружателе асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §122 | Машинист 6-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
| --- | --- |
|  | Перебазировка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Перемешивание асфальтобетонной смеси до получения ее температурной и фракционной однородности с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика перегружателем асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером свыше 13 до 22т при выполнении технологического процесса устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений по технологии «Горячий на горячий» |
|  | Прием асфальтобетонной смеси их кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона при работе двух перегружателей асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытия автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Подбор асфальтобетонной смеси из валка подборщиком перегружателя асфальтобетона |
|  | Очистка рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять перебазировку перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Подготавливать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т к работе |
|  | Контролировать подвоз асфальтобетонной смеси для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Контролировать количество асфальтобетонной смеси в накопительном бункере вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Обеспечивать бесперебойную загрузку асфальтобетонной смеси в накопительный бункер, вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Позиционировать конвейер перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т по направлению и высоте |
|  | Регулировать подачу асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика, обеспечивая бесперебойную работу асфальтоукладчика |
|  | Контролировать процесс перемешивания асфальтобетонной смеси, регулировать режимы работы шнеков для перемешивания асфальтобетонной смеси |
|  | Обеспечивать температурную и фракционную однородность асфальтобетонной смеси перед ее подачей в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и транспортных средств технологической схемы устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Работать в паре со вторым машинистом перегружателя асфальтобетона, оснащенного бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Работать с машинистом второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона от второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Перемещать асфальтобетонную смесь из валка в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Перемещать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в приемный бункер перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером от 13 до 22т при выполнении технологического процесса устройства покрытий по технологии «Горячий на горячий» |
|  | Управлять перегружателем асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика из второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Контролировать давление в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Производить регулировку систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в процессе приема, перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Устранять нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Поддерживать комфортные условия на рабочем месте машиниста перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Контролировать движение перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила перебазировки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Конструкции основных узлов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Принцип действия рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Требования инструкции по эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила и инструкции подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ |
|  | Способы контроля соблюдения технологических и температурных режимов при приеме, перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при подборе асфальтобетонной смеси из валка, ее перемешивании и подаче в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при выполнении технологического процесса устройства покрытий по технологии «Горячий на горячий» |
|  | Правила приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальта из кузова транспортного средства |
|  | Правила подачи асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила подбора асфальтобетонной смеси из валка перегружателем асфальтобетона |
|  | Правила приема асфальтобетонной смеси из второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила перемещения асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона во второй перегружатель асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т с режимами работы второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т с режимами работы асфальтоукладчика |
|  | Правила позиционирования конвейера по высоте и направлению при подаче асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика или в накопительный бункер второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Нормы расхода топливо-смазочных материалов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т при выполнении технологического процесса |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Показатели бортовой диагностической системы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к перегружателю асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Проверка заправки и дозаправка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Проведение работ по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т и его рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Проверять состояние ходовой части перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Контролировать комплектность перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т после хранения |
|  | Парковать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Устройство, технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т и его составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Правила погрузки и перевозки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по перегрузке асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона тяжелой размерной группы | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист перегружателя асфальтобетона 7 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образования - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее года машинистом 6-го разряда перегружателя асфальтобетона или технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на перегружателе асфальтобетона допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. |
| Другие характеристики | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | §123 | Машинист 7-го разряда |
| ОКЗ | 7119 | Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 7231 | Механики и ремонтники автотранспортных средств |
|  | 8332 | Водители грузового транспорта |
|  | 8342 | Операторы землеройных и аналогичных машин |
| ОКПДТР | 13702 | Машинист дорожно-транспортных машин |
|  | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов |
|  | 19203 | Тракторист |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение перемешивания и перемещения асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
| --- | --- |
|  | Перебазировка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Технологическая настройка рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Перемещение горячей асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Перемешивание асфальтобетонной смеси до получения ее температурной и фракционной однородности с применением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Прием асфальтобетонной смеси их кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона при работе двух перегружателей асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытия автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Подбор асфальтобетонной смеси из валка подборщиком перегружателя асфальтобетона |
|  | Очистка рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять перебазировку перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Подготавливать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т к работе |
|  | Контролировать подвоз асфальтобетонной смеси для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь из кузова транспортного средства в накопительный бункер вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Контролировать количество асфальтобетонной смеси в накопительном бункере вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Обеспечивать бесперебойную загрузку асфальтобетонной смеси в накопительный бункер, вместимостью свыше 13 до 22т перегружателя асфальтобетона |
|  | Позиционировать конвейер перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т по направлению и высоте |
|  | Регулировать подачу асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика, обеспечивая бесперебойную работу асфальтоукладчика |
|  | Контролировать процесс перемешивания асфальтобетонной смеси, регулировать режимы работы шнеков для перемешивания асфальтобетонной смеси |
|  | Обеспечивать температурную и фракционную однородность асфальтобетонной смеси перед ее подачей в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Производить монтаж (демонтаж) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и транспортных средств технологической схемы устройства асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Работать в паре со вторым машинистом перегружателя асфальтобетона, оснащенного бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Работать с машинистом второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Принимать асфальтобетонную смесь в накопительный бункер вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона от второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Перемещать асфальтобетонную смесь из валка в приемный бункер асфальтоукладчика перегружателем асфальтобетона |
|  | Управлять перегружателем асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в различных условиях (в том числе в темное время суток) при осуществлении передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика на объектах строительства, ремонта и реконструкции асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т при выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси из кузова транспортного средства в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Определять скоростные режимы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т при выполнении перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика из второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Контролировать давление в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Производить регулировку систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в процессе приема, перемешивания и передачи асфальтобетонной смеси |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Устранять нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое, электронное и навигационное оборудование перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Поддерживать комфортные условия на рабочем месте машиниста перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Контролировать движение перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила перебазировки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Конструкции основных узлов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Принцип действия рабочих органов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Требования инструкции по эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила и инструкции подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т к работе |
|  | Правила и инструкции начала работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Технологические и температурные режимы выполнения асфальтоукладочных работ |
|  | Способы контроля соблюдения технологических и температурных режимов при приеме, перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси |
|  | Номинальное значение давления в гидросистеме перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т при перемешивании и подаче асфальтобетонной смеси в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила регулировки систем перегружателя асфальтобетона при подборе асфальтобетонной смеси из валка и подаче в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила приема асфальтобетонной смеси в накопительный бункер вместимостью свыше 22т перегружателя асфальта из кузова транспортного средства |
|  | Правила подачи асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика |
|  | Правила подбора асфальтобетонной смеси из валка перегружателем асфальтобетона |
|  | Правила приема асфальтобетонной смеси из второго перегружателя асфальтобетона в технологической схеме устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила перемещения асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона во второй перегружатель асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т с режимами работы второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Способы и правила согласования режимов работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т с режимами работы асфальтоукладчика |
|  | Правила позиционирования конвейера по высоте и направлению при подаче асфальтобетонной смеси из накопительного бункера вместимостью свыше 22т перегружателя асфальтобетона в приемный бункер асфальтоукладчика или в накопительный бункер второго перегружателя асфальтобетона технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих инженерных сооружений |
|  | Правила монтажа (демонтажа) рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Нормы расхода топливо-смазочных материалов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т при выполнении технологического процесса |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Показатели бортовой диагностической системы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т от грязи, пыли, битуминозных вяжущих материалов и прочих загрязнений |
|  | Способы аварийного прекращения работы на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Терминология в области эксплуатации дорог и машиностроения, применительно к перегружателю асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на перегружателе асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Проверка заправки и дозаправка перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж рабочего оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Проведение работ по подготовке перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т и его рабочего оборудования |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 13 до 22т |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Проверять состояние ходовой части перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Контролировать комплектность перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Выполнять монтаж (демонтаж) оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т после хранения |
|  | Парковать перегружатель асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Соблюдать требования охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Устройство, технические характеристики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т и его составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше22т |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Правила погрузки и перевозки перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ с помощью перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для перегружателя асфальтобетона, оснащенного накопительным бункером вместимостью свыше 22т |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»), город Москва

Руководитель Исполнительный вице-президент __________________________ Кузьмин Д.В.

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ПРИКАЗ  302 Н от 12.04.2011 МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ)  Г. МОСКВА

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда." с изменениями от 15 мая 2013 г. N  296н. Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. Регистрационный N 22111

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 243  «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3 раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367