УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Машинист автогудронатора

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением автогудронатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Распределение битуминозных вяжущих материалов с применением автогудронатора

Группа занятий:

| 7129 | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 8322 | Водители автомобилей | 8332 | Машинисты землеройных и подобных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ по распределению битуминозных вяжущих материалов с применением автогудронатора | 3 | Транспортировка битуминозных вяжущих материалов на автогудронаторе | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подгрунтовка основания асфальтобетонного покрытия битуминозными вяжущими материалами | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению автогудронатора | A/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по распределению битуминозных вяжущих материалов с применением автогудронатора | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист автогудронатора 5 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для машиниста автогудронатора 5-го разряда стаж работы не менее года машинистом 4-го разряда технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на автогудронаторе допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста (водительскими правами категории С) с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | 13511 | §121 Машинист (5-й разряд) |
| ОКЗ | 7129 | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |
|  | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
|  | 8322 | Водители автомобилей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Транспортировка битуминозных вяжущих материалов на автогудронаторе | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наполнение цистерны автогудронатора через горловину, насосом через приемный трубопровод, насосом через трубопровод выдачи |
| --- | --- |
|  | Опорожнение цистерны автогудронатора насосом через трубопровод выдачи |
|  | Монтаж/демонтаж оборудования для осуществления наполнения/опорожнения цистерны автогудронатора |
|  | Перекачивание битуминозных вяжущих материалов минуя цистерну |
|  | Доставка битуминозных вяжущих материалов на автогудронаторе |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Управлять автогудронатором в различных условиях (в том числе в темное время суток) при наполнении/опорожнении цистерны |
|  | Управлять автогудронатором в различных условиях (в том числе в темное время суток) при транспортировке битуминозных вяжущих материалов |
|  | Управлять автогудронатором в различных условиях (в том числе в темное время суток) при перекачивании битуминозных вяжущих материалов минуя цистерну |
|  | Контролировать показания указателя уровня наполнения цистерны |
|  | Контролировать показания указателя температуры транспортируемых битуминозных вяжущих материалов |
|  | Производить регулировку систем автогудронатора в процессе наполнения/опорожнения цистерны |
|  | Производить регулировку систем автогудронатора в процессе транспортировки битуминозных вяжущих материалов |
|  | Производить регулировку систем автогудронатора в процессе перекачивания битуминозных вяжущих материалов минуя цистерну |
|  | Производить подогрев битуминозных вяжущих материалов при необходимости |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем автогудронатора |
|  | Устранять нарушения в работе систем автогудронатора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем автогудронатора |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение автогудронатора при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики автогудронатора |
|  | Конструкции основных узлов автогудронатора |
|  | Требования инструкции по эксплуатации автогудронатора |
|  | Виды битуминозных вяжущих материалов, марки битумов |
|  | Правила наполнения/опорожнения цистерны автогудронатора |
|  | Правила транспортировки битуминозных вяжущих материалов автогудронатором |
|  | Правила и режимы перекачивания битуминозных вяжущих материалов минуя цистерну |
|  | Правила регулировки систем автогудронатора при наполнении/опорожнении цистерны |
|  | Правила регулировки систем автогудронатора при транспортировке битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила регулировки систем автогудронатора при перекачивании битуминозных вяжущих материалов минуя цистерну |
|  | Правила монтажа/демонтажа оборудования для осуществления наполнения/опорожнения цистерны автогудронатора |
|  | Способы наполнения цистерны автогудронатора |
|  | Правила подогрева битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации автогудронатора |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на автогудронаторе |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации автогудронатора |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к автогудронатору |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ с применением автогудронатора |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подгрунтовка основания асфальтобетонного покрытия битуминозными вяжущими материалами | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка автогудронатора и его систем к распределению битуминозных вяжущих материалов |
| --- | --- |
|  | Распределение битуминозных вяжущих материалов с применением автогудронатора |
|  | Очистка рабочих органов автогудронатора от битуминозных вяжущих материалов |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Управлять автогудронатором в различных условиях (в том числе в темное время суток) при распределении битуминозных вяжущих материалов |
|  | Производить подготовку систем и рабочих органов автогудронатора к распределению битуминозных вяжущих материалов |
|  | Производить циркуляцию битуминозных вяжущих материалов по распределителю и коммуникации для разогрева перед распределением |
|  | Производить изменение интервала ширины распределения битуминозных вяжущих материалов |
|  | Контролировать уровень битуминозных вяжущих материалов в цистерне по показателям уровня наполнения цистерны |
|  | Контролировать показания указателя температуры битуминозных вяжущих материалов в цистерне автогудронатора |
|  | Контролировать режим работы автогудронатора при распределении битуминозных вяжущих материалов |
|  | Производить очистку рабочих органов автогудронатора от битуминозных вяжущих материалов после окончания распределительных работ |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем автогудронатора |
|  | Устранять нарушения в работе систем автогудронатора |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем автогудронатора |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Читать техническую и технологическую документацию |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение автогудронатора при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики автогудронатора |
|  | Конструкции основных узлов автогудронатора |
|  | Требования инструкции по эксплуатации автогудронатора |
|  | Виды битуминозных вяжущих материалов, марки битумов |
|  | Способы распределения битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила подготовки систем и рабочих органов автогудронатора к распределению битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила и режимы циркуляции битуминозных вяжущих материалов по распределителю и коммуникации для разогрева перед распределением |
|  | Правила начала распределения битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы розлива битуминозных вяжущих материалов на автогудронаторе |
|  | Режимы работы автогудронатора при распределении битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила изменения ширины распределения битуминозных вяжущих материалов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству распределения битуминозных вяжущих материалов |
|  | Виды брака, причины его возникновения, способы предупреждения и устранения брака |
|  | Правила управления системами автогудронатора при израсходовании битуминозного вяжущего материала |
|  | Средства очистки рабочих органов автогудронатора от битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила и методы очистки рабочих органов автогудронатора от битуминозных вяжущих материалов |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации автогудронатора |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на автогудронаторе |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации автогудронатора |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к автогудронатору |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ с применением автогудронатора |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению автогудронатора | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка автогудронатора в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов автогудронатора |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе автогудронатора |
|  | Проверка заправки и дозаправка автогудронатора топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж оборудования автогудронатора |
|  | Проведение работ по подготовке автогудронатора к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния автогудронатора перед началом работ |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы автогудронатора и его рабочего оборудования |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов автогудронатора |
|  | Проверять состояние ходовой части автогудронатора |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов автогудронатора |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании автогудронатора |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления автогудронатора |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок автогудронатора |
|  | Контролировать комплектность автогудронатора |
|  | Выполнять монтаж/демонтаж оборудования автогудронатора в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять автогудронатор топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание автогудронатора после хранения |
|  | Парковать автогудронатор в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением автогудронатора в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике автогудронатора |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации автогудронатора |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки автогудронатора к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания автогудронатора |
|  | Устройство, технические характеристики автогудронатора и его составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании автогудронатора |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании автогудронатора |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования автогудронатора |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики автогудронатора |
|  | Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние автогудронатора |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания автогудронатора |
|  | Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании автогудронатора |
|  | Правила погрузки и перевозки автогудронатора на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения автогудронатора |
|  | Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для автогудронатора |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва

Руководитель Вице-президент Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Типовая инструкция по охране труда для машинистов автогудронаторов ТОИ Р-66-31-95 Постановление от 13 марта 1995г. №18-22

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации

Рекомендуемый параметр.  Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков профессионального стандарта,  характеристики трудовой функции