УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 СТАНДАРТ

Машинист катка

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение механизированных работ с применением катков |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений

Группа занятий:

| 7129 | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 8322 | Водители автомобилей | 8332 | Машинисты землеройных и подобных машин |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| --- | --- |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.2 | Строительство инженерных коммуникаций |
| 42.9 | Строительство прочих инженерных сооружений |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т | 2 | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком с металлическими вальцами массой до 5т | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой до 5т | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным гладковальцовым катком массой свыше 5т, самоходным пневмошинным и комбинированным катком, полуприцепным катком | 3 | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком с металлическими вальцами | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком с пневмошинными вальцами | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка | B/04.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист катка 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для машиниста катка 4-го разряда стаж работы не менее года машинистом 3-го разряда технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на катке допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками; машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | 13755 | §120 Машинист (4-й разряд) |
| ОКЗ | 7129 | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |
|  | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
|  | 8322 | Водители автомобилей |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком с металлическими вальцами массой до 5т | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перебазирование самоходного катка массой до 5т с металлическими вальцами к месту проведения механизированных работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж/демонтаж рабочего оборудования самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой до 5т с металлическими вальцами |
|  | Очистка рабочих органов самоходного катка массой до 5т с металлическими вальцами от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Подготавливать самоходный каток массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к перебазированию |
|  | Подготавливать самоходный каток массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к работе |
|  | Производить монтаж/демонтаж рабочего оборудования самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и других самоходных катков технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Работать с машинистами автогрейдера (бульдозера) и других самоходных катков технологической схемы возведения земляного полотна |
|  | Управлять самоходным катком массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами в различных условиях (в том числе в темное время суток) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромных и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Определять вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Контролировать показания указателя степени уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания температуры уплотняемого асфальтобетонного покрытия |
|  | Производить регулировку систем самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами в процессе уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Предотвращать переуплотнение асфальтобетонных покрытий в зонах перекрытия полос катка и по всей ширине захватки |
|  | Достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Устранять нарушения в работе систем самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Конструкции основных узлов самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и инструкции перебазировки самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и инструкции подготовки самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы на самоходном катке массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Виды и типы грунтов, песков, каменных материалов и асфальтобетонных смесей |
|  | Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая толщина слоя грунта, песка, каменного материала и асфальтобетонной смеси для уплотнения самоходным катком массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила регулировки систем самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила монтажа/демонтажа рабочего оборудования самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Виды брака |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления брака |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Показатели бортовой диагностической системы самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на самоходном катке массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации самоходного катка массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к самоходному катку массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на самоходном катке массой до 5т статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению самоходного катка с металлическими вальцами массой до 5т | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Проверка заправки и дозаправка самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж оборудования самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Проведение работ по подготовке самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т перед началом работ |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т и их рабочего оборудования |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Проверять состояние ходовой части самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Контролировать комплектность самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Выполнять монтаж/демонтаж оборудования самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т в соответствии с техническим заданием |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять самоходный каток с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т после хранения |
|  | Парковать самоходный каток с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Устройство, технические характеристики самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т и их составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки оборудования самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики и самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Контрольные параметры, характеризующие работоспособное состояние самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Правила погрузки и перевозки самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для самоходного катка с металлическими вальцами статического и вибрационного действия массой до 5т |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение механизированных работ по уплотнению оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным гладковальцовым катком массой свыше 5т, самоходным пневмошинным и комбинированным катком, полуприцепным катком | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист катка 5 разряда Машинист катка 6 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для машиниста катка 5-го разряда стаж работы не менее года машинистом катка 4-го разряда или технологически смежной или родственной машины Для машиниста катка 6-го разряда стаж работы не менее года машинистом катка 5-го разряда или технологически смежной или родственной машины |
| Особые условия допуска к работе | К работе на катке допускаются лица, достигшие возраста, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие медицинских противопоказаний. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка не реже 1 раза за 5 лет, подтвержденная удостоверением тракториста-машиниста с соответствующими разрешающими отметками; Машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов должны знать слесарное дело и иметь квалификацию слесаря на один разряд ниже основной профессии |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ЕТКС | 13753, 13755 | §121 Машинист (5-й разряд) |
|  | 13755 | §122 Машинист (6-й разряд) |
| ОКЗ | 7129 | Строители-монтажники и рабочие родственных профессий, не вошедшие в другие группы |
|  | 7513 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
|  | 8322 | Водители автомобилей |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком с металлическими вальцами | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перебазирование самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к месту проведения механизированных работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж/демонтаж рабочего оборудования самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия массой свыше 5т с металлическими вальцами |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Очистка рабочих органов самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Подготавливать самоходный каток массой свыше 5т и полуприцепной каток статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к перебазированию |
|  | Подготавливать самоходный каток массой свыше 5т и полуприцепной каток статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к работе |
|  | Производить монтаж/демонтаж рабочего оборудования самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и других самоходных катков технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Работать с машинистами автогрейдера (бульдозера) и других самоходных катков технологической схемы возведения земляного полотна |
|  | Управлять самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами в различных условиях (в том числе в темное время суток) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Определять вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Контролировать показания указателя степени уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания температуры уплотняемого асфальтобетонного покрытия |
|  | Производить регулировку систем самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами в процессе уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Предотвращать переуплотнение асфальтобетонных покрытий в зонах перекрытия полос катка и по всей ширине захватки |
|  | Достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Устранять нарушения в работе систем самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Конструкции основных узлов самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и инструкции перебазировки самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и инструкции подготовки самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами к началу работы |
|  | Правила и инструкции начала работы самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком массой до 5т и полуприцепным катком вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Виды и типы песков, грунтов, каменных материалов и асфальтобетонных смесей |
|  | Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая толщина слоя песка, грунта, каменного материала и асфальтобетонной смеси для уплотнения самоходным катком массой свыше 5т и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила регулировки систем самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила монтажа/демонтажа рабочего оборудования самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Виды брака |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления брака |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Показатели бортовой диагностической системы самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на самоходном катке массой свыше 5т и полуприцепном катке статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации самоходного катка массой свыше 5т и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к самоходному катку массой свыше 5т и полуприцепному катка статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на самоходном катке массой свыше 5т и полуприцепном катке статического и вибрационного действия с металлическими вальцами |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком с пневмошинными вальцами | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перебазирование полуприцепного катка и самоходного катка с пневмошинными вальцами статического и вибрационного действия к месту проведения механизированных работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж/демонтаж рабочего оборудования полуприцепного катка и самоходного катка с пневмошинными вальцами статического и вибрационного действия |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Очистка рабочих органов полуприцепного катка и самоходного катка с пневмошинными вальцами статического и вибрационного действия от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Подготавливать полуприцепной каток и самоходный каток статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами к перебазированию |
|  | Подготавливать полуприцепной каток и самоходный каток статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами к работе |
|  | Производить монтаж/демонтаж рабочего оборудования полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и других самоходных катков технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Работать с машинистами автогрейдера (бульдозера) и других самоходных катков технологической схемы возведения земляного полотна |
|  | Управлять самоходным и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами в различных условиях (в том числе в темное время суток) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Определять вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Определять давление в шинах самоходного и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Подбирать диаметр пневматических вальцов самоходного и полуприцепного пневмошинного катка статического и вибрационного действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания указателя степени уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания температуры уплотняемого асфальтобетонного покрытия |
|  | Производить регулировку систем самоходного и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами в процессе уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Предотвращать переуплотнение асфальтобетонных покрытий в зонах перекрытия полос катка и по всей ширине захватки |
|  | Достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Устранять нарушения в работе систем полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Конструкции основных узлов полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Требования инструкции по эксплуатации полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила и инструкции перебазировки полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила и инструкции подготовки полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия к началу работы с пневмошинными вальцами |
|  | Правила и инструкции начала работы на полуприцепном катке и самоходном катке статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила определения давления в шинах самоходного и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила подбора диаметра пневматических вальцов самоходного и полуприцепного пневмошинного катка статического и вибрационного действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным и полуприцепным катком вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Виды и типы песков, грунтов, каменных материалов и асфальтобетонных смесей |
|  | Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая толщина слоя песка, грунта, каменных материалов и асфальтобетонной смеси для уплотнения самоходным и полуприцепным катком статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила регулировки систем самоходного и полуприцепного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила монтажа/демонтажа рабочего оборудования полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Виды брака |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления брака |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации полуприцепного катка и самоходного статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Показатели бортовой диагностической системы полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на полуприцепном катке и самоходном катке статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации полуприцепного катка и самоходного катка статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к полуприцепному катку и самоходному катку статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на полуприцепном катке и самоходном катке статического и вибрационного действия с пневмошинными вальцами |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перебазирование комбинированного катка вибростатического действия к месту проведения механизированных работ |
| --- | --- |
|  | Монтаж/демонтаж рабочего оборудования комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Уплотнение оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Очистка рабочих органов комбинированного катка вибростатического действия от пыли, грязи, битуминозных вяжущих материалов и других загрязнений |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Соблюдать правила дорожного движения |
|  | Подготавливать самоходный комбинированный каток вибростатического действия к перебазированию |
|  | Подготавливать самоходный комбинированный каток вибростатического действия к работе |
|  | Производить монтаж/демонтаж рабочего оборудования самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Работать с машинистами асфальтоукладчика и других самоходных катков технологической схемы устройства покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Работать с машинистами автогрейдера (бульдозера) и других самоходных катков технологической схемы возведения земляного полотна |
|  | Управлять самоходным комбинированным катком вибростатического действия в различных условиях (в том числе в темное время суток) при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Определять количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Определять вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Определять давление в шинах самоходного комбинированного катка вибростатического действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Подбирать диаметр пневматических вальцов самоходного комбинированного катка вибростатического действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания указателя степени уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Контролировать показания температуры уплотняемого асфальтобетонного покрытия |
|  | Производить регулировку систем самоходного комбинированного катка вибростатического действия в процессе уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Предотвращать переуплотнение асфальтобетонных покрытий в зонах перекрытия полос катка и по всей ширине захватки |
|  | Достигать равномерного уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Определять количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Очищать рабочие органы и элементы конструкции самоходного комбинированного катка вибростатического действия от грязи, пыли и битуминозных вяжущих материалов |
|  | Предотвращать появление брака, выявлять и исправлять брак |
|  | Читать технологическую и техническую документацию |
|  | Выявлять причины нарушений в работе систем самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Устранять нарушения в работе систем самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Предотвращать нарушения в работе систем самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Выполнять задания в соответствии с технологическим процессом производства работ |
|  | Использовать радиотехническое и навигационное оборудование |
|  | Поддерживать комфортные условия в кабине |
|  | Контролировать движение самоходного комбинированного катка вибростатического действия при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Конструкции основных узлов самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Требования инструкции по эксплуатации самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила и инструкции перебазировки самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила и инструкции подготовки самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила и инструкции начала работы на самоходном комбинированном катке вибростатического действия |
|  | Скоростные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Вибрационные режимы при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Правила определения давления в шинах самоходного комбинированного катка вибростатического действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила подбора диаметра пневматических вальцов самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Количество проходов по одному следу при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Количество проходов по одному следу перед включением вибратора при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Виды и типы песков, грунтов, каменных материалов и асфальтобетонных смесей |
|  | Температурные режимы уплотнения асфальтобетонных покрытий |
|  | Допустимая толщина слоя песка, грунта, каменных материалов и асфальтобетонной смеси для уплотнения самоходным комбинированным катком вибростатического действия |
|  | Правила регулировки систем самоходного комбинированного катка вибростатического действия при уплотнении оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Правила монтажа/демонтажа рабочего оборудования самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Нормы уплотнения оснований и покрытий автомобильных дорог, аэродромов и прочих искусственных сооружений |
|  | Виды брака |
|  | Способы предотвращения, выявления и исправления брака |
|  | Правила производственной и технической эксплуатации самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Показатели бортовой диагностической системы самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила и способы очистки рабочего оборудования и элементов конструкции самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Нормы расхода горюче-смазочных материалов |
|  | Способы аварийного прекращения работы на самоходном комбинированном катке вибростатического действия |
|  | Правила дорожного движения |
|  | Правила приема и сдачи смены |
|  | Правила государственной регистрации самоходного комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Терминология в области дорожного строительства и машиностроения, применительно к самоходному комбинированному катку вибростатического действия |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на самоходном комбинированном катке вибростатического действия |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания, подготовка к ежесменному хранению, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами и комбинированного катка | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
| --- | --- |
|  | Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Проверка заправки и дозаправка тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями |
|  | Монтаж и демонтаж оборудования самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Проведение работ по подготовке самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия к межсменному хранению при окончании смены |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и экологической безопасности |
|  | Выполнять визуальный контроль общего технического состояния полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия перед началом работы |
|  | Выполнять моечно-уборочные работы полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия и их рабочего оборудования |
|  | Выполнять общую проверку работоспособности агрегатов и механизмов полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Проверять состояние ходовой части тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Проверять крепления узлов и механизмов полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Выполнять регулировочные операции при техническом обслуживании полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Применять в работе инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Проверять исправность сигнализации и блокировок самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Контролировать комплектность самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Выполнять монтаж/демонтаж оборудования самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в начале работы |
|  | Получать топливо-смазочные материалы |
|  | Заправлять тягач полуприцепного катка, самоходный каток с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходный каткок с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированный каток вибростатического действия топливо-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований и требований безопасности |
|  | Использовать топливо - заправочные средства |
|  | Заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов |
|  | Выполнять техническое обслуживание полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия после хранения |
|  | Парковать тягач с полуприцепным катком, самоходный каток с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходный катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированный каток вибростатического действия в отведенном месте |
|  | Устанавливать рычаги управления движением тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия в нейтральное положение |
|  | Выключать двигатель и сбрасывать остаточное давления в гидравлике тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Соблюдать правила технической эксплуатации полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Соблюдать правила безопасности и охраны труда |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия к работе |
|  | Перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Устройство, технические характеристики полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия и их составных частей |
|  | Свойства марок и нормы расхода топливо-смазочных и других материалов, используемых при техническом обслуживании полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки топливо-смазочных и других материалов, используемых при обслуживании полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Свойства, правила хранения и использования топливо-смазочных материалов и технических жидкостей |
|  | Правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Устройство и правила работы средств встроенной диагностики тягача полуприцепного катка, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Контрольные параметры, характеризующие работоспособное состояние полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Перечень операций и технология работ при различных видах технического обслуживания полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Основные виды, типы и предназначение инструментов и технологического оборудования, используемых при обслуживании полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила погрузки и перевозки самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного и полуприцепного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия на железнодорожных платформах, трейлерах при перебазировании |
|  | Правила хранения полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, электробезопасности, противопожарной и экологической безопасности |
|  | Правила тушения пожара огнетушителем и другими подручными средствами при возгорании горюче-смазочных и других материалов |
|  | План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях |
|  | Методы безопасного ведения работ |
|  | Технические регламенты и правила безопасности для полуприцепного катка и его тягача, самоходного катка с металлическими вальцами массой свыше 5т вибрационного и статического действия, самоходного катка с пневмошинными вальцами вибрационного и статического действия, комбинированного катка вибростатического действия |
|  | Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты |
|  | Методы и правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва

Руководитель Вице-президент Ишин Александр Васильевич

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», город Москва |
| 3 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса (ИПК МАДИ), город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Типовая инструкция по охране труда для машинистов катков

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации

Рекомендуемый параметр.  Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков профессионального стандарта,  характеристики трудовой функции